ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА GRIZZLY (АВСТРАЛИЯ)

Борона Дисковая Тяжелая Прицепная GRIZZLY представляет собой сверхпрочную конструкцию, обладающую превосходными рыхлительными свойствами даже при работе на тяжелой и спрессовавшейся почве. Борона Дисковая Тяжелая Прицепная способна обрабатывать почву на глубину до 22 см (с дисками 660 мм), до 25 см (с дисками 710 мм) и агрегатируется с любым видом трактора.

Борона Дисковая Тяжелая Прицепная имеет универсальный спектр применения:

- производит интенсивную стерневую обработку

- перерабатывает большое количество соломы, навоза и промежуточных культур

- обрабатывает вспаханное поле на рыхлых, средне-связных и связных почвах

- прерывает капиллярность почвы, сохраняет влагу в почве

- выполняет выравнивание поверхностного слоя почвы после ее глубокой обработки (пахота), позволяет уменьшить количество проходов по полю

| модель | FB 32 | FB 40 | SF048 | FW 64 | FW 84 | ЕС 108 | EC 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность (л.с.) | 130-150 | 160-220 | 180-250 | 250-350 | 350-450 | 450-550 | 550-600 |
| рабочая ширина (м) | 3,6 | 4,5 | 5.5 | 7,1 | 9,4 | 12 | 15,1 |
| производительность при скорости 8 км/ч на глубину до 22 см. (Га/ч) | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 5,7 | 7,45 | 9,6 | 12,08 |
| производительность при скорости 15км/ч на глубину до 12 см. (Га/ч) | 5,4 | 6,7 | 8,00 | 10,6 | 14,1 | 18 | 22,6 |
| размер диска(мм) | 660х6 | 660х6 | 660x6 | 660х6 | 660х6 | 660х6 | 660х6 |
| вес (кг) | 3150 | 3650 | 5500 | 7200 | 9700 | 14000 | 15700 |
| транспортная ширина (м) | 3,38 | 3,85 | 3,9 | 4,57 | 5,46 | 5,7 | 5,7 |
| расстояние между дисками (мм) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| кол-во дисков (шт.) | 32 | 40 | 48 | 64 | 84 | 108 | 136 |
| нагрузка на диск (кг) | 98 | 91 | 115 | 117 | 119 | 130 | 115 |
| глубина обработки (см) | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 4-22 |
|  | индивидуальные чистики на каждый диск |
|  | прицепная, нескладываемая | прицепная, гидравлически складываемая |

Можно выделить следующие основные преимущества:

- четко копирует поверхность поля

- глубина обработки не зависит от угла атаки

- чистик очищает не диск, а катушку (предотвращается наматывание растительных остатков на катушку)

- концепция орудия - австралийская, это значит, что для замены быстроизнашиваемых деталей не нужны особые приспособления, возможна замена "в поле"

- подшипники легко заменимы и их небольшое количество на орудии

- очень крепкое и надежное орудие